## Slide 1: Mantenimiento de flota de transporte público
GESTIÓN DE MANTENIMIENTO · FLOTA DE COLECTIVOS
De la reparación reactiva a la gestión por datos: unidades disponibles, seguras y al menor costo total.
CORREGIR
PREVENIR
PREDECIR
OPTIMIZAR

## Slide 2: Impacto de una falla en ruta
POR QUÉ IMPORTA
01
Falla en ruta
La unidad queda detenida o sale de servicio.
02
Servicio afectado
Viajes cancelados y más espera entre unidades.
03
Pasajeros
Más esperas y riesgo si falla un sistema de seguridad.
04
Costo total
Remolque, reparación urgente y unidad de reemplazo.
3–9×
Costo de una reparación reactiva frente a una planificada, según fuentes del sector. A eso se suma el servicio que se deja de prestar.
Fuentes: HeavyVehicleInspection; OxMaint (proveedores de software de flotas). Rango orientativo.

## Slide 3: Los 7 tipos de mantenimiento
TIPOS DE MANTENIMIENTO
Tipo | Descripción | Ejemplo en colectivos
1. Preventivo | Se realiza periódicamente para evitar fallas | Aceite, filtros y frenos según kilometraje
2. Correctivo | Se realiza cuando se produce una falla | Reparación de una caja de cambios averiada
3. Predictivo | Sensores y datos para anticipar fallas | Temperatura o vibración anormal del motor
4. Proactivo | Elimina las causas raíz de fallas recurrentes | Corregir una lubricación que causa roturas
5. Basado en condición | Interviene cuando el estado real lo requiere | Pastillas de freno según desgaste medido
6. Detectivo | Busca fallas ocultas en sistemas de seguridad | Verificar alarmas y sistemas de emergencia
7. Autónomo | Inspecciones básicas hechas por conductores capacitados | Control diario de neumáticos, luces y fluidos

## Slide 4: Cuatro enfoques prioritarios
GESTIÓN DE FLOTA
Preventivo
Reduce averías con un programa por kilómetros, horas o tiempo.
Correctivo
Resuelve desperfectos y recupera la disponibilidad de los vehículos.
Predictivo
Anticipa fallas con datos históricos, sensores e inteligencia artificial.
Basado en condición
Evita reemplazar componentes antes de lo necesario, dentro de los límites de seguridad.
Las categorías no son independientes: el mantenimiento basado en condición suele considerarse parte del preventivo y puede incorporar técnicas predictivas.

## Slide 5: Sistemas críticos de la unidad
QUÉ SE MANTIENE
FALLAS MAYORES TÍPICAS
Impiden iniciar o completar un viaje
Frenos
Pastillas, discos y circuito de aire
Dirección y suspensión
Rótulas, amortiguadores y bolsas de aire
Motor y refrigeración
Aceite, filtros, correas y circuito de agua
Ejes y transmisión
Caja, diferencial y cardanes
Puertas
Mecanismo, sensores y cierre seguro
SISTEMAS CON PLAN PROPIO
Inspecciones y servicios específicos
Neumáticos
Presión, desgaste, alineación y balanceo
Sistema eléctrico
Baterías, alternador, luces y cableado
Climatización
Aire acondicionado y ventilación
Rampa o elevador
Acceso para personas con movilidad reducida
Fuentes: FTA (Plan Nacional de Seguridad del Transporte Público); TRB/TCRP (2010).

## Slide 6: Qué se puede medir con sensores
IOT EN LA UNIDAD
Sistema | Qué miden los sensores | Qué permiten anticipar
Computadora del motor (ECU) | Códigos de falla y parámetros por bus CAN (J1939) | Fallas activas y recurrentes
Motor y refrigeración | Temperatura de refrigerante, presión de aceite | Recalentamiento y desgaste
Frenos | Desgaste de pastillas y presión del circuito de aire | Cambio a tiempo y fugas de aire
Transmisión y ejes | Temperatura de aceite de la caja y vibración | Desgaste de rodamientos y engranajes
Dirección y suspensión | Presión de bolsas de aire y vibración | Fugas y amortiguadores gastados
Neumáticos | Presión y temperatura de cada rueda | Pinchaduras lentas y desgaste irregular
Puertas | Ciclos de apertura y corriente del motor | Fallas del mecanismo antes del bloqueo
Sistema eléctrico | Tensión de baterías y corriente del alternador | Baterías por agotarse
Batería de tracción | Carga, temperatura y salud (buses eléctricos) | Retiro a tiempo y riesgo térmico
Variables habituales; varían según modelo y fabricante. APTA exige comunicación SAE J1939 (NASEM/TCRP, 2025).

## Slide 7: Plan de mantenimiento por niveles
PLAN PREVENTIVO
Continuo
Sensores IoT: temperatura, presión, vibración y fallas.
Tiempo real
Diaria
Conductor: neumáticos, luces, fluidos y pérdidas visibles.
A diario
Nivel A
Inspección y servicio básico de la unidad.
3 h
Nivel B
Inspección intermedia de chasis y sistemas.
5 h
Nivel C
Mantenimiento preventivo mayor.
8 h
Mayor
Motor, caja y ejes, según manual y datos de falla.
Según plan
Fuente: TRB/TCRP (2010), 38 agencias; duración = mediana. Continuo: complemento IoT, no incluido en la encuesta.

## Slide 8: Cómo se fijan los intervalos
INTERVALOS
92%
de las agencias hace la inspección preventiva cada 2.000 a 6.000 millas (≈3.200 a 9.700 km).
71%
de las agencias hace la inspección exactamente cada 6.000 millas (≈9.700 km).
±10%
de tolerancia habitual para considerar que un preventivo se hizo a tiempo.
Cada operación define intervalos y tareas según su propia flota y condiciones de uso.
Con sensores IoT, el intervalo puede pasar del kilometraje fijo al estado real de cada componente.
Fuentes: TRB/TCRP (2010), 38 agencias de EE. UU. y Canadá; Pioneer Valley Transit Authority (tolerancia de ±10%).

## Slide 9: Arquitectura IoT de la flota
IOT EN LA UNIDAD Y EN LA NUBE
Sensar
Sensores y ECU miden temperaturas, presiones, vibración y desgaste.
Conectar
Gateway a bordo: red celular en ruta o Wi-Fi en la cochera.
Almacenar
Plataforma IoT en la nube: series de tiempo por unidad.
Analizar
Modelos detectan anomalías y estiman la vida útil restante.
Actuar
Alerta y orden de trabajo en el sistema de gestión y el ERP.
EJEMPLO
Una temperatura de refrigerante en ascenso sostenido genera una alerta y una orden de trabajo antes de que la unidad se recaliente en ruta.
Fuentes: NASEM/TCRP (2025); UITP (MTA New York City Transit, 2022).

## Slide 10: Ciencia de datos e IA en la flota
MANTENIMIENTO PREDICTIVO
DATOS DE LA FLOTA
Kilometraje y antigüedad de cada unidad
Historial de reparaciones y fallas
Costos de repuestos y mano de obra
Consumo de combustible
Datos de sensores IoT y telemetría
Frecuencia de ingreso al taller
Tiempo de indisponibilidad de cada colectivo
MODELOS
Ciencia de datos e IA
Analítica avanzada sobre el historial y los datos en tiempo real de cada unidad
RESULTADOS
Predecir fallas
Optimizar los planes de mantenimiento
Reducir el costo total de operación de la flota

## Slide 11: Qué esperar del mantenimiento predictivo
MANTENIMIENTO PREDICTIVO
18–30%
menos costo de mantenimiento
McKinsey: 18–25%. DOE/PNNL: 30%.
30–50%
menos paradas no planificadas
McKinsey: 30–50%. DOE/PNNL: 45%.
75%
máximo citado de reducción de averías
DOE/PNNL: en el mejor de los casos.
Referencias industriales, no de colectivos. El resultado depende de la calidad de los datos y de los sistemas que se monitoreen; conviene empezar con sensores en los sistemas críticos de unas pocas unidades.
Fuentes: McKinsey (vía Wiss); DOE/PNNL (vía O'Reilly). Rangos de plantas industriales.

## Slide 12: MTA New York City Transit
CASO DE REFERENCIA
Más de 5.800 buses: de la alerta después de la falla al pronóstico antes de la falla.
>80%
de precisión en las alertas de pronóstico (piloto)
−43%
de horas de trabajo en los casos estudiados
−24%
de costo de materiales en los casos estudiados
50
planes de reparación accionables a partir de 100 millones de datos y 10.000 códigos de falla
El camino: alertas y diagnóstico tras la falla, pronóstico de componentes críticos y aprendizaje automático para problemas recurrentes.
Fuente: UITP, caso MTA New York City Transit (2022). Resultados de piloto y casos estudiados.

## Slide 13: Flujo de trabajo del taller
GESTIÓN DEL TALLER
1
Detección
Conductor, inspección o alerta automática de sensores.
2
Orden de trabajo
Se registra la unidad y el síntoma; una alerta puede generarla sola.
3
Diagnóstico
Se confirma la causa y el alcance de la reparación.
4
Repuestos
Se verifica el stock o se solicita la compra.
5
Reparación
Se ejecuta con el procedimiento del fabricante.
6
Control y cierre
Se prueba, se libera la unidad y se registra todo.
CIERRE DEL CICLO
Las fallas no planificadas se analizan y sus causas actualizan el plan preventivo.
Fuente: TRB/TCRP (2010). Analizar las fallas no planificadas y sus causas mejora la confiabilidad.

## Slide 14: Gestión de repuestos
TALLER Y LOGÍSTICA
INDICADOR ADELANTADO
Disponibilidad de repuestos
RESULTADO
Tiempo de reparación (MTTR)
RESULTADO
Ciclo de la orden de trabajo
BUENAS PRÁCTICAS
01
Criticidad
Clasificar repuestos por su impacto en el servicio y fijar stock de seguridad para los críticos.
02
Kits y alertas
Preparar los repuestos de cada inspección A, B y C y anticiparlos con alertas de sensores.
03
Proveedores
Acordar plazos de entrega y precios con contratos marco.
04
Rotables
Tener componentes reacondicionados (motores, cajas, compresores) para reducir la inmovilización.
Fuente: HeavyVehicleInspection. La disponibilidad de repuestos anticipa el MTTR y el ciclo de la orden de trabajo.

## Slide 15: Indicadores clave (KPIs)
MEDICIÓN
Indicador | Qué mide | Cómo se calcula
Disponibilidad de flota | Unidades listas para operar | Unidades disponibles ÷ flota total × 100
Distancia media entre fallas (MDBF) | Confiabilidad en servicio | Km en servicio ÷ cantidad de fallas mayores
Tiempo medio de reparación (MTTR) | Rapidez para volver a servicio | Horas de reparación ÷ cantidad de reparaciones
Cumplimiento del preventivo | Preventivos hechos a tiempo | Preventivos dentro de ±10% ÷ programados × 100
Mantenimiento planificado | Peso del trabajo programado | Horas planificadas ÷ horas totales × 100
Costo por kilómetro | Eficiencia económica | Costo de mantenimiento ÷ km recorridos
Disponibilidad esperada | Confiabilidad y rapidez combinadas | MTBF (tiempo medio entre fallas) ÷ (MTBF + MTTR) × 100
Fuentes: FTA; SFMTA; HeavyVehicleInspection; OxMaint.

## Slide 16: Metas de distancia entre fallas
REFERENCIAS
META DE DISTANCIA MEDIA ENTRE FALLAS (KM)
Long Beach Transit (EE. UU.)
9.700 km
MARTA (Atlanta, EE. UU.)
12.100 km
SFMTA – Muni (San Francisco, EE. UU.)
19.300 km
OCTA (Condado de Orange, EE. UU.)
22.500 km
CÓMO LEERLO
Cada agencia define «falla» a su manera: fallas mayores, llamadas de ruta o fallas reportables.
Conviene fijar una definición y comparar contra la propia tendencia.
Metro Transit (Minneapolis–St. Paul) promedió 7.501 millas (≈12.100 km) entre llamadas de ruta en 2020, con foco en el preventivo, los proveedores y la opinión de los conductores.
Fuentes: Long Beach Transit (FTA), MARTA, SFMTA, OCTA, Metro Transit. Millas convertidas a km.

## Slide 17: Sistema de gestión del mantenimiento
DIGITALIZACIÓN
Ficha de cada unidad
Historial, kilometraje y componentes de cada colectivo.
Órdenes de trabajo
Solicitud, tiempos, mano de obra y repuestos usados.
Plan preventivo
Programación por km o tiempo y alertas de vencimiento.
Inventario y compras
Stock y pedidos integrados con el ERP.
Telemetría e IoT
Datos de sensores y códigos de falla en tiempo real.
Tablero de KPIs
Disponibilidad, MDBF, MTTR y costo por km.
Un registro único por unidad es la base para medir, predecir y decidir.

## Slide 18: Hoja de ruta de implementación
IMPLEMENTACIÓN
MESES 1–2
Diagnosticar
Inventario de unidades, fallas, costos y estado del taller.
MESES 3–6
Estandarizar
Plan por niveles, órdenes de trabajo y gestión de repuestos.
MESES 6–12
Instrumentar
Sensores y telemetría IoT en unidades piloto; KPIs básicos.
AÑO 2
Predecir
Modelos predictivos en sistemas críticos y análisis de causa raíz.
PRIMER PASO
Medir hoy disponibilidad, MDBF y MTTR: sin línea de base no se puede comprobar la mejora.
Plazos orientativos; se ajustan al tamaño de la flota y a la madurez del taller.

## Slide 19: Riesgos y factores de éxito
APRENDIZAJES DE AGENCIAS DE TRANSPORTE
RIESGOS
Preventivo fuera de plazo
PVTA (auditoría): preventivos con atrasos de hasta 6.070 millas (≈9.800 km).
Tareas incompletas
OCTA (auditoría interna): las plantillas de órdenes de trabajo omitían tareas que recomienda el fabricante.
Desafíos de la sensorización
NASEM (2025): costos iniciales y suscripciones, integración con sistemas existentes, datos propietarios del fabricante y escepticismo de los técnicos.
FACTORES DE ÉXITO
Foco en el mantenimiento preventivo
Relación sólida con proveedores
Atender el reporte de los conductores
Datos confiables de sensores y órdenes de trabajo
Metas e indicadores claros
Metro Transit atribuye su desempeño a los tres primeros.
Fuentes: PVTA y OCTA (auditorías); NASEM/TCRP (2025); Metro Transit. Millas convertidas a km.

## Slide 20: Conclusiones
IDEAS CLAVE
01
Combinar enfoques
Preventivo como base, predictivo en los sistemas críticos y correctivo para el resto.
02
Sensorizar lo crítico
Medir temperatura, presión, vibración y desgaste para actuar antes de la falla.
03
Cerrar el ciclo
Cada alerta y cada falla se analizan y mejoran el plan de mantenimiento.
PRÓXIMO PASO
Diagnóstico de la flota y piloto de sensores en unas pocas unidades.

## Slide 21: Fuentes y referencias
MATERIAL CONSULTADO
FLOTAS DE TRANSPORTE PÚBLICO
TRB/TCRP (2010). Preventive Maintenance Intervals for Transit Buses
FTA. Plan Nacional de Seguridad del Transporte Público
FTA. Transit Asset Management, caso Long Beach Transit
PVTA. Auditoría, hallazgo 3
OCTA. Auditoría interna de mantenimiento de vehículos
Metro Transit. Maintenance teams exceed annual performance goals
MARTA. Distancia media entre fallas (MDBF)
SFMTA. Muni, distancia media entre fallas
IOT, DATOS Y PREDICTIVO
NASEM/TCRP (2025). Use of Automatic Vehicle Monitoring, Vehicle Health Monitoring, and Diagnostic Systems by Transit Agencies
UITP (2022). MTA New York City Transit: pronóstico y aprendizaje automático con telemática
HeavyVehicleInspection. Fleet maintenance KPIs
OxMaint. Fleet maintenance KPIs: essential metrics
Wiss. Predictive maintenance ROI (cita a McKinsey)
O'Reilly. Predictive maintenance (cita a DOE/PNNL)
Las variables de la tabla de sensores y el esquema IoT son ejemplos habituales de telemática; no corresponden a un único fabricante.
Los 7 tipos de mantenimiento y la sección de ciencia de datos e IA provienen del material aportado por quien presenta.